## Slide 1
实验一 常用电子仪器的使用
指导教师：封维忠 刘晓明

## Slide 2: 实验台一览
函数信号发生器
双踪示波器
万用表
交流毫伏表
模电实验箱
导线若干

## Slide 3: 认识实验箱
总电源开关
直流电源
交流电源
二极管
三极管
电位器
圆形插孔
地

## Slide 4
万用电表面板

## Slide 5: 使用万用表
换挡拨盘
探笔
测直流电压
测交流电压
检查
测二极管
测电阻
测直流电流
测交流电流

## Slide 6: 使用万用表-测电压
红笔接测点
黑笔接参考点

## Slide 7
表盘符号 | 功能描述
 | 二极管/蜂鸣档。该档位有两个主要功能，其一是二极管PN结压降的检测，将万用表的红表笔接二极管的正极，黑表笔接二极管的负极，则能够测出该二极管的PN结压降，典型地，硅二极管PN结压降在0.5～0.7V左右，锗二极管PN结压降在0.2～0.4V左右，若表笔反接，则无示数。该档位的第二个功能是短路蜂鸣检测，将红黑表笔短接，则万用表发出蜂鸣声，利用这个特点，可以用来检测电路是否有短路，或者导线是否有断线（这个功能很常用）。
 | 电阻档。该档位用于测量电阻阻值，表盘上的数字为量程，而不是倍率。测量时，若电阻阻值超出量程，则万用表无显示，此时需更换大量程。
 | 直流电压档。该档位用于测量直流电压值，表盘上数字也是量程。测量时，若电压超出量程，则万用表无显示，此时需更换量程。
 | 交流电压档。该档位用于测量交流电压值，表盘上数字也是量程。测量时，若电压超出量程，则万用表无显示，此时需更换量程。需要注意的是，交流电压高于36V时有危险性，特别是市电220V，测量需要特别小心。

## Slide 8
 | 直流电流档。表盘上的数字为量程，而不是倍率。使用该档测量直流电流量时，需要将万用表的红色表笔插在万用表下方的电流测量孔中，并保证测量时，万用表串联接入被测电路。
 | 交流电流档。表盘上的数字同样为量程，而不是倍率。使用该档测量交流电流量时，需要将万用表的红色表笔插在万用表下方的电流测量孔中，并保证测量时，万用表串联接入被测电路。
 | 电容粗测档。使用该档测量电容时，也需要将万用表的红表笔插入电容测量孔。需要说明的是，由于表笔的电容分散性，采用万用电表测量电容一般不准确。
 | 测量BJT三极管的共射集电流放大倍数，该参数也称为β。将BJT三极管插入面板对应的EBC孔座中即可测得该值。

## Slide 9: 使用万用表-测电压
红笔接测点
黑笔接参考点

## Slide 10: 使用万用表测电压
Try，红笔接+12V
黑笔接 -12V

## Slide 11: 二极管测量
阳极
阴极
加电压后能测得导通压降
正偏
反偏

## Slide 12: 三极管测量
3DG6
3:三极管
D:N硅
G:高频小功率
6:序列号

## Slide 14: 三极管测量

## Slide 15: 场效应管测量
3DJ6F

## Slide 16: 示波器使用
电源
按下Auto
辉度
聚焦
坐标刻度照明
显示屏
CH1探头线
CH2
CH1
CH2
X轴位移
触发
Y位移
Y轴幅度
扫描时间
校准
触发源
模式
校准信号

## Slide 17
Q9插头
探极钩
同轴电缆
示波器探极
探极棒
接地夹

## Slide 18: 学习示波器校准信号测试
CH1红色探头接校准信号源
MODE：CH1，Source：CH1
旋转CH1的幅度调节旋钮
旋转调频旋钮

## Slide 19: 学习示波器读幅值和频率
竖格一大格的值
VPP=刻度*格数
横格一大格的值
周期=刻度*格数
测出的是峰峰值，Vpp（peak to peak）
Try cal 旋钮

## Slide 20: 函数信号发生器
显示屏
电源
信号输出
信号频率值
信号幅度值
频率设置
幅度设置
不同信号
数值输入
单位选择

## Slide 21: 用示波器观测信号发生器波形
红线接红线
黑线接黑线

## Slide 22: 交流毫伏表
电源
显示
探头通道
量程选择
探头选择
Try：接信号发生器，
正弦波，2Vpp，1KHz
工作频率

## Slide 23: 观测波形相位差
红头
地 黑头
红头
CH1
CH2
红头
地 黑头

## Slide 24
电阻上的电压和电流同相位
电容电压与电流之间有90°的相位差
以正弦信号
为例
回路的总电压和电阻上电压之间有相位差

## Slide 25: 观察波形相位差
圆形插孔
RC串联接法
电容
电阻

## Slide 26: 观察波形相位差

## Slide 27: 相位差的测量