## Slide 1: 晶体管共射极放大电路
指导教师：封维忠 刘晓明
信息院电子工程系

## Slide 2
实验前看懂整个电路图

## Slide 3: 实验原理及过程
1、先看直流通路（放大电路一定是建立在直流上）
（1）这是一个基极分压式射极偏置电路
（2）原理分析：
三极管要工作在放大状态，一定是发射结正偏，极电结反偏。
回到电路，be间的正偏电压肯定由B点电压提供。因为流过基极的电流很小，所以Bb之间近似断路，B点的电位就是Rb1和Rb2的分压，即
UB应该在1.7-6V之间变化

## Slide 4: 实验原理及过程
1、先看直流通路（放大电路一定是建立在直流上）
（3）可以通过调整Rw来改变B点的电位。
（4）假如三极管工作在放大状态，那么
e点的电位肯定是
Ue=UB-UBE=UB-0.7V
（5）流过Re的电流就是IE=UE/R IE 的值应该在1~5.3mA之间
（6）IC≈IE，集电极电位Uc=VCC- ICRC
约在0-11V之间

## Slide 5: 实验原理及过程
2、在实验箱搭建直流通路
（3）实验箱电路布局尽
量同原理图一致，
便于后续的查错。
（4）电阻要插到底，不
要悬在面板上
（6)严禁把直流和交流 通路一起搭建完后
再实验！
要求：
（2）接线用短线
（1）先检查三极管是
否正常3DG6
（5）用实验箱的“地”
RW
Rb2
Rb1
Rc
Re
VCC

## Slide 6: 实验原理及过程
3、设置静态工作点
（2）按实验指导书13页的要求测量并计
算各静态点的值，填入表2-1
要求：
（1）调整Rw，使三极管e点电位稳定在
UE=2V，此时Uc约7V
（3）思考：如果有错误，你应该怎么做？
（4）方法：看着原理图用电压表测各点
的电位，看是否和理论值相近，如
果不一样，那就是出问题的点！

## Slide 7: 实验原理及过程
4、搭建交流通路（静态工作点调好之后）
注意：
（1）电容有正负极
（2）信号源接法
（3）不要忘了Re的
旁路电容
（4）示波器通道A
的红头接在B点；
通道B的红头C点
（5）所有黑头都要
接地，12V电源
的地

## Slide 8: 实验原理及过程
注意：
（1）按实验指导书
要求进行实验内容2、
3、4、5的内容
（2）碰到负载开路
的地方，拔导线，不要
拔负载。
（3）需要信号源短路
的地方一定要取下信号
源。
（4）严禁将信号源或
实验箱电源直接短路。
电容有正负极
把管脚折一下
输入端
输出端
旁路电容
通道A
通道B
信号源红头
4、搭建交流通路（实验箱接线）

## Slide 9: 实验原理及过程
5、输入电阻和输出电阻的测量
从B点向右看，等效成一个输入电阻；
从C点向左看，等效成一个带内阻的电压源
测出Us和Ui，可得
测出空载时Uo和带载时UL，可得