## Slide 1: 场效应管放大器
指导教师：封维忠 刘晓明
信息院电子工程系

## Slide 2
实验前看懂电路

## Slide 3: 1、场效应管工作原理
漏-源电压对漏极电流的影响
uGS＞UP且不变，VDD增大，iD增大。
预夹断
uGD＝UP
VDD的增大，几乎全部用来克服沟道的电阻，iD几乎不变，进入恒流区，iD几乎仅仅决定于uGS。
uGD>UP
uGD<UP

## Slide 4: 栅-源电压对导电沟道宽度的控制作用
沟道最宽
沟道变窄
沟道消失称为夹断
uGS可以控制导电沟道的宽度。为什么g-s必须加负电压？
UGS=UP

## Slide 5: 1 工作原理
3DJ6F输出特性和转移特性曲线

## Slide 6: 2 实验过程
1、先看直流通路（放大电路一定是建立在直流上）
（1）这是一个共源极放大电路
（2）原理分析：
（3）注意UGS应为-0.7V左右

## Slide 7: 实验原理及过程
2、搭建交流通路（静态工作点调好之后）
（1）电容有正负极
（4）根据实验指导书测量放大倍数和输入输出电阻
（2）信号源接法
（3）不要忘了RS的旁路
电容
注意：

## Slide 8
输入电阻的测量
1、开关K接入“1”，测出输出
电压UO1。
2、开关K接入“2”，测出输出
电压UO2。
3、由此可得Ri
4、测量输出电阻Ro方法同BJT
放大电路